## Slide 1: L’apparato Atlas

## Slide 2: Esperimento ATLAS @ LHC
LHC Radius Circumference | 4.2 km ~27 km
Energy | 14 TeV
Luminosity | 1034 cm-2s-1
bunch crossing rate | 40 MHz (tbc=25 ns)
protons/bunch | ~1011
σpp=100 mb
“Rate di Eventi” = σ×L
σ  Sezione d’urto del processo
L  Luminosità dell’acceleratore

## Slide 3: Il Programma di Fisica di ATLAS
Il programma di ricerca della collaborazione ATLAS comprende:
Ricerca del bosone di Higgs
Teorie oltre il Modello Standard (SUSY)
Misure di precisione (W± e t)
Fisica dei mesoni B
SM Higgs branching fractions
Per mH > 130 GeV/c la migliore segnatura sperimentale per la scoperta del bosone di Higgs e’ data dal decadimento dell’Higgs in 4 muoni  H  4 μ
http://www.atlas.ch/multimedia/html-nc/feature-atlas.html

## Slide 4: L’apparato sperimentale ATLAS
Il rivelatore di ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) è un esperimento “multi purpose” progettato per garantire ottima risoluzione ed identificazione di particelle in un ampio spettro di energia.
Il nome deriva dalla presenza di un sistema di campi magnetici ed in particolare dei 3 magneti toroidali che produce un campo toroidale di 0.5 T nella regione dello spettrometro a muoni
Spettrometro per µ
Solenoide
Calorimetro elettromagnetico
Calorimetro in avanti
Toroide dell’endcap
Toroide del barrel
Rivelatore interno
Calorimetro adronico
Schermatura
radiazioni
46 m
22 m

## Slide 5
Vista η
Beam pipe
Θ=π/2
η=0
θ
Vista φ
φ=0
φ=π/2
φ=-π/2
θ=0
η=∞
φ
z
θ
z
φ
Barrel Region (BR) |η| < 1.05
Endcap Regions (ER) 1.05 < |η| < 2.7

## Slide 6: Il rivelatore ATLAS
Inner Detector
L’Inner Detector di ATLAS copre una distanza dal punto d’interazione che va da 50.5 mm a 1066 mm ed è immerso in un campo magnetico di 2 T. L’Inner Detector consiste di: Rivelatori al silicio Pixel, rivelatori a strisce di silicio e Transition Radiation Tracker (TRT).
|η| < 2.5
EM:
Alta granularità
Piombo-Liquid Argon
σ/E~10%/VE(GeV) Å 0.7%
Adronico:
Ferro/Scintillatore
σ/E~50%/VE(GeV) Å 3%
Calorimeteri
Spettrometro per muoni
http://www.atlas.ch/detector-overview/index.html
http://www.atlas.ch/detector-overview/detects-particles.html

## Slide 8: Lo spettrometro per Muoni
E. Rossi

## Slide 9: I Muoni
Simbolo: μ
Massa: 105.65 MeV/c2
Carica elettrica: −1
Spin: ½
Vita media: 2.2 μs
Composizione: Particella elementare
Famiglia: Fermione
Gruppo: Leptone
Interazione:
Gravità, Elettromagnetica, Debole
Antiparticella: antimuone
Scoperta: Carl David Anderson 1936
Il decadimento del muone:
9
Interazioni
collisioni inelastiche con e- atomici
diffusione elastica dal nucleo atomico
reazioni nucleari
irraggiamento (bremmstrahlung) nel campo coulombiano del nucleo
emissione radiazione Čerenkov
Effetti
perdita d’energia
deflessione della traiettoria
Bremmstrahlung bassa 
I muoni sono particelle molto penetranti 
Necessario un rivelatore di grandi dimensioni

## Slide 10: I muoni in atlaS
La possibilita’ di ricostruire e triggerare muoni con pT fino a qualche TeV ha inciso molto sul design del rivelatore. La scelta di ATLAS di usare un campo magnetico toroidale fornisce la possibilita’ di avere una risoluzione in pT indipendente da η fino a |η|~2.7.
Il volume e’ molto grande e la densita’ di materiale e’ molto bassa proprio per avere una ottima misura del pT anche stand-alone (con le misure effettute dal solo spettrometro).
Processi in cui I muoni sono importanti:
Higgs con alta massa
Z’
Fisica del B fino a qualche GeV
Risoluzione: Il golden decay dell’Higgs HZZ4μ richiede di poter ricostruire il momento e quindi la massa di un sistema dinamico con una precisione dell’1%. Per μ da 1 TeV Δp~10%
Ampio range in η: ~2/3 dei decadimenti del bosone di Higgs per masse intermedia in 4μ ha almeno 1μ a |η|>1.4
Identificazione in un “ambiente denso”: Jet dronici, regioni con alto background
Trigger: capacita’ di misurare on line il pT dei muoni standalone e selezionare eventi con pT>4-5GeV
Buona risoluzione temporale e abilita’ nell’associare il bunch crossing
For mH > 130 GeV/c the best experimental signature come from the
H  4 μ decay mode

## Slide 11
46m
22m
3 magneti toroidali con core in aria
4 rivelatori:
  Camere di precisione:
    Monitored Drift Tube chambers (MDT) e Cathode Strip Chambers (CSC)
  Camere di trigger:
    Resistive Plate Chambers (RPC) nel BR e Thin Gap Chambers (TGC) nell’ER
Copertura in η:
Barrel Region (BR) |η| < 1.05
Endcap Regions (ER) 1.05 < |η| < 2.7
RPC
σT≈1-2ns;σX≈cm
High efficiency ~97%
Even to High Flux rates ~ 1kHz/cm2
MDT
σX=80μm σ/pT ~ 10%
(for pT =1TeV/c)
TGC
σT ≈2-3 ns
Barrel
Endcap

## Slide 13: Il sistema di megneti
Toroide del Barrel:
8 spire rettangolari disposte come in figura
Campo magnetico integrale di 3 - 8 Tm
Toroidi delle Endcap:
8 spire rettangolari per ogni Endcap
Campo magnetico integrale di 3 - 8 Tm
Zona di transizione: minor potere di deflessione a causa della sovrapposizione degli effetti dei campi di Barrel ed Endcap
Barrel
Endcap

## Slide 14: Schema dello spettrometro
Vista φ

## Slide 15: Monitored Drift Tube (MDT) camere per misure di precisione Della posizione BarreL e Endcap
MDT mutilayer
Si ricostruisce la TRACCIA dei muoni che attraversano lo spettrometro
Si calcola il RAGGIO di CURVATURA
Si ottiene il valore dell’impulso del muone:
p[Gev/c] = 0.3 [m] q B[Tesla]
dp / p < 10% per 10 GeV/c < p < 1 TeV/c
Outer layer
Middle layer
Inner layer
Vista φ
Camere interne (Inner layer):
2 MultiLayer x 4 Layer
Camere esterne o centrali
(outer o middle layer):
2 MultiLayer x 3 Layer
Ogni strato ha da 24 a 36 MDT
Lunghezza = 2.6m
Risoluzione = 80μm

## Slide 16: Le camere MDT
Tubo in Alluminio
R=15mm e spessore 50mm
Miscela di gas: Ar-CO2 93-7%
Pressione assoluta 3 bar
Guadagno 2x104 (HV=3080 V)
Tempo di deriva massimo 700 ns
Operano in regime proporzionale
Risoluzione spaziale ~80mm
Spettro del tempo di drift

## Slide 17: Allineamento
La richiesta di alta risoluzione su un’area molto grande e per pT alti comporta la necessità di determinare con accuratezza la posizione delle camere nello spettrometro.
Sulle camere è montato un sistema di ottico di sensori che monitora l’allineamento delle camere.
Tolleranza: 30 μm per la posizione delle camere

## Slide 18: Resistive Plate Chambers (RPC) camere di trigger -- BARREL
Outer layer
Middle layer
Inner layer
RPC
Bakelite Plates
Foam
Graphite electrodes
HV
 readout strips
 readout strips
Ogni ustrato e’ composto da due RPC
Gas:
C2H2F4 94.7% - C4H10 5% - SF6 0.3%
Lavorano in Avalanche Mode
Readout strips:
2 piani ortogonali si strip permettono la delle coordinate  e 
Richieste per gli RPC di ATLAS:
Alta efficienza e risoluzione temporale (1 ns)
Possibilita’ di sopportare alti rate (100 Hz/cm2)
Risoluzione di 5-10 mm in 

## Slide 19: Thin Gap Chambers (TGC) camere di trigger -- Endcap
  Le TGC sono camere proporzionali a multifilo alcune delle caratteristiche principali sono:
  Area : 1.3m × 1.3m
  Wire-Wire gap → 1.8mm (chiamata“thin gap”)
  Anode-Cathode gap → 1.4mm
  Gas : CO2 (55%) + n-Pentane (45%)
  High Voltage : 3.1kV
  Operation Mode : Limited Proportional Mode
  Gas Gain : 106
  Δt =5 ns
  ΔpT = 3% per muoni da 100 GeV  10% per muoni da 1 TeV

## Slide 20: Cathode Strip Chambers (CSC) camere per misure di precisione Della posizione Barre e Endcap
32 four-layer chambers
2.0 < |h| < 2.7
|Z| ~ 7m, 1 < r < 2 m
4 gas gaps per chamber
Risoluzione sx ~ 60 mm.
Tempo di drift < 25ns
Operation mode: Avalanche
  Le CSC sono camere a multifilo con un catodo fatto da strip. Fanno misure di precisione di posizione nella regione in avanti.
  Determinano la posizione del muone interpolando la carica sulle 3-5 strip adiacenti.

## Slide 21: Evento Candidato Z→μμ 10 MaGgio 2010
pT(μ+) = 45 GeV
η(μ+) = 2.2
pT(μ-) = 27 GeV
η(μ-) = 0.7
mμμ = 87 GeV

## Slide 22: Evento Candidato Z→μμ + 3 jet 10 MaGgio 2010

## Slide 23: Evento Candidato W→μv 10 Aprile 2010
pT(μ+) = 29 GeV
η(μ+) = 0.66
ETmiss= 24 GeV
MT = 53 GeV

## Slide 24: Evento Candidato J/ψ→μμ

## Slide 25: Evento Candidato J/ψ→μμ in collisioni Pb-Pb
Notes: Questo e’ un evento candidato di J/psi in due muoni per collisioni piombo – piombo di cui vi parlera’ piu’ tardi Camilla maiani.

## Slide 26: The end